Департамент образования, науки и молодежной политики

Воронежской области

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

специальности 15.02.01 “Монтаж и  техническая  эксплуатация  промышленного оборудования”

Бутурлиновка

2016г.

Составители: Авилкина Т.П., Вечеркина А.И. - преподаватели ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА...................................................................................................................4

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ......................................................6

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.....8

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО  КОНТРОЛЯ................................................................................................................25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..39

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Компьютерная  графика». ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации.

ФОС разработан в соответствии с  ППССЗ по специальности 15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования” на  основе рабочей программы по дисциплине «Компьютерная графика».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- У1- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием прикладных программ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

З1 - правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных программ.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК) и профессиональные (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно- измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления.

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 3.1.  Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности производственной деятельности.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА специальности 15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования”

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | ОК, ПК | Наименование темы | Уровень освоения темы | Наименование контрольно-оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 1.1.Знакомство с программой Компас 3D | 2 | Практическая работа №1 | Дифференцированный зачет |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 2.1 Общие приемы выполнения чертежей в САПР | 2-3 | Практическая работа №2-21; Контрольная работа №1 -3 | Дифференцированный зачет |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 2.2 Сечения геометрических тел плоскостями, разрезы | 2-3 | Практическая работа №22-24; Контрольная работа №4 | Дифференцированный зачет |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 2.3 Резьбовые соединения | 2 | Практическая работа №25 | Дифференцированный зачет |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 2.4 Сборочные чертежи | 2 | Практическая работа №26-27 | Дифференцированный зачет |
| У1,З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 3.1 Способы построения 3D модели | 2 | Практическая работа №28-38 | Дифференцированный зачет |
| У1, З1 | ОК 1 - ОК 5, ОК 7, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.4 | Тема 3.2 Построение трехмерной сборочной единицы | 2-3 | Практическая работа №39-44 Контрольная работа №5 Контрольная работа №5 | Дифференцированный зачет |

# КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения практических занятий – графические  работы, контрольные работы.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля шкала оценивания практических работ представлена в таблице 1.

Таблица 1- Шкала оценивания	практических работ

| Наличие ошибок выбора количества видов и масштабов, выполнения элементов чертежа или эскиза (несоответствие требованиям стандартов ЕСКД) |
| --- |
| Количество ошибок | Баллы |
| 0 | 4 |
| 1-2 | 3 |
| 3-4 | 2 |
| 5 и более | 0 |
| Оценивание качества работы: |  |
| Количество набранных баллов результативности | Оценка уровня подготовки |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 5 | 5 | Отлично |
| 4 | 4 | Хорошо |
| 3 | 3 | Удовлетворительно |
| 2 и менее | 2 | Неудовлетворительно |

Критерии оценки контрольной работы

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД и оценивается преподавателем по следующим п:

- соответствие видов и изображений требованиям ЕСКД;

- рациональность и гармоничность размещения отдельных изображений и видов на поле листа, соблюдение требуемых отступов между изображениями, размерными линиями, рамкой чертежа;

- соответствие элементов чертежа (линий, надписей, размеров, вспомогательных элементов) требованиям стандартов ЕСКД;

- правильность выполнения чертежа и отсутствие грубых ошибок при проецировании видов детали (лишние или пропущенные линии, проекционные связи между видами и элементами видов и т. п.);

- Правильность заполнения основной надписи

| Оценка | Графическая работа |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Чертеж выполнен в полном объеме. Построение чертежа выполнены графически на высоком уровне. с требованиями ЕСКД Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-68. Основная надпись оформлена и соответствует ГОСТ 2.104 – 68 |
| 4 (хорошо) | Чертеж выполнен в полном объеме. Построение чертежа выполнены графически не четко. Неточности в нанесении размеров согласно ГОСТ 2.307-68. Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 |
| 3 (удовлетв.) | Чертеж выполнен не в полном объеме. Построение чертежа выполнены графически не четко, имеются искажения линий при выполнении. Порядок нанесения размеров неточен. Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 |
| 2 (неудовл.) | Чертеж не закончен. Построение чертежа выполнены графически с нарушением последовательности выполнения изображения. Порядок нанесения размеров на чертеж не соответствует стандарту. Неточность в оформлении основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 |

### Контрольная  работа №1

### Тема: Геометрические построения

### Задание

Построить чертёж детали по образцу согласно варианта

Вариант № 1. Крышка (рис. 1)

Вариант № 2. Пластина (рис..2)

Вариант № 3. Гильза (рис..3)

Вариант № 4. Крышка (рис. 4)

Вариант № 5. Цилиндр (рис. 5)

Вариант № 6. Фланец (рис.6)

Вариант № 7. Крышка (рис. 7)

Вариант № 8. Прокладка(рис. 8)

Вариант № 9. Фланец (рис. 9)

Вариант № 10. Пластина (рис. 10)

Вариант № 11. Крышка (рис. 11)

Вариант № 12. Фланец (рис. 12)

Вариант № 13. Прокладка (рис. 13)

Вариант № 14. Прокладка (рис. 14)

Контрольная работа №2

Тема:  Построение сопряжений

Задание: построить чертеж детали с элементами сопряжения согласно варианта

### Контрольная работа №3

### Построение 3 видов и аксонометрии детали

- по индивидуальным заданиям, приведенным на рис, построить чертёж детали (вид спереди, сверху, слева и изометрию).

- на чертеже формата А3 построить три вида и аксонометрию модели.  Невидимые контуры внутренних поверхностей изобразить штриховыми линиями, нанести размеры.

Вариант № 1 (рис. 1)

Вариант № 2 (рис. 2)

Вариант № 3 (рис. 3)

Вариант № 4 (рис. 4)

Вариант № 5 (рис. 5)

Вариант № 6 (рис. 6)

Вариант № 7 (рис. 7)

Вариант № 8 (рис. 8)

Вариант № 9 (рис. 9)

Вариант № 10  (рис. 10)

Вариант № 11 (рис. 11)

Вариант № 12 (рис. 12)

Вариант № 13 (рис. 13)

Вариант № 14 (рис.14)

### Контрольная работа №4

### Тема:  Построение сечений и разрезов на чертежах

- по индивидуальным заданиям, приведенным на рис. построить чертёж детали с применением сечений и разрезов.

- на чертеже формата А4 построить ступенчатый разрез детали, нанести размеры, заполнить основную надпись.

Образец оформления работы:

Вариант № 1. Плита (рис. 1)

Вариант № 2. Корпус (рис. 2)

Вариант № 3. Опора (рис. 3)

Вариант № 4. Упор (рис. 4)

Вариант № 5. Опора (рис. 5)

Вариант № 6. Плита (рис. 6)

Вариант № 7. Основание (рис. 7)

Вариант № 8. Упор (рис. 8)

Вариант № 9. Пластина (рис. 9)

Вариант № 10. Плита (рис. 10)

Вариант № 11. Подставка (рис. 11)

Вариант № 12. Корпус (рис. 12)

Вариант № 13. Опора (рис. 13)

Вариант № 14. Корпус (рис. 14)

Контрольная работа №5

Тема: Построение сборочного чертежа вала с втулкой

Графическое задание на контрольную работу:

- по построенным твердотельным моделям деталей «Вал» и «Втулка» (рис. 1) вычертить и оформить ассоциативный сборочный чертёж (рис. 2):

- нанести габаритные размеры;

- провести необходимые оси симметрии;

- обозначить позиции;

- заполнить основную надпись;

Дополнительно задание: выполнить разнесение деталей сборки (рис. 3);

В завершение работы по созданию сборочного чертежа необходимо оформить спецификацию (рис. 4).

Рис. 2 Втулка

Рис. 3

Рис. 4 Спецификация

# КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Промежуточная аттестация   проводится в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет представляет собой  два задания.

ЗАДАНИЕ 1 - Теоретическая часть -   тестовые задания  по курсу дисциплины. Время выполнения теоретической части    20 минут.

ЗАДАНИЕ 2 - Практическая часть   - графическая работа на тему "Изображения"  (количество вариантов - 6). Решение практической  части машинным способом в  КОМПАС 3D по выбору студента. Время  выполнения  35 минут.

Оценка 5 «отлично» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся  знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. По результатам  тестирования 85-100%  правильных ответов

Оценка 4 «хорошо» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся  знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. По результатам  тестирования 70-84 %  правильных ответов

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. По результатам  тестирования 50-69%  правильных ответов

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если работа обучающимся  не выполнена в срок;  обучающийся  обнаруживает незнание большей части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя неуверенно. По результатам  тестирования менее 50%  правильных ответов

Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию на дифференцированном зачете

1. 15 компьютеров для обучающихся.

3. Локальная сеть в компьютерном классе.

4. Компас-3D.

5. Карточки с итоговой графической работой

6. Тесты в программе  АСТ -ТЕСТ

ЗАДАНИЕ №1

## Оцениваемые результаты обучения

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| знать: правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных программ. | Результаты теста | владеет знаниями основных принципов моделирования на плоскости; - обосновывает выбор принципов моделирования на плоскости. -владеет знаниями о составе ЕСКД; -владеет правилами оформления конструкторской документацией в соответствии с ЕСКД. | Точность определения в тесте правил работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных программ |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания

Задание выполняется в тестовой оболочке АСТ -ТЕСТ

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин.

Инструкция по выполнению теста:

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям.

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с интернетом и т.п.).

3. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки

Тестовые задания

- Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

2. Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

2. Этот элемент интерфейса называется

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

- панель Текущее состояние

4. Этот элемент интерфейса называется

- панель Текущее состояние

- панель Свойств

- панель Геометрия

- панель Стандартная

- панель Вид

5.	Этот инструмент  предназначен для

- открытия существующего документа;

- сохранения вновь созданного документа;

- печати документа;

- предварительного просмотра.

6. В каком пункте меню находится инструмент сохранения документа под другим именем?

- Инструменты;

- Редактор;

- Файл;

- Сервис.

7. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Окружности–Окружность по трем точкам

- Геометрия–Окружности–Окружность

- Геометрия–Окружности–Окружность, касательная к трем кривым

8. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Непрерывный ввод объектов

- Геометрия–Эквидистанты–Эквидистанта по стрелке

- Геометрия–Эквидистанты–Эквидистанта кривой

- Геометрия–Линия

9. Какая команда строит приведенное ниже изображение

- Геометрия–Непрерывный ввод объектов

- Геометрия–Кривые-Кривая Безье

- Геометрия–Кривые–NURBSкриваяй

- Геометрия–Геометрия–Линия

10. Какие команды необходимо использовать для построения фигуры:

- Геометрия-Прямоугольник + Геометрия-Эллипс;

- Геометрия-Отрезок+Геометрия-Эллипс;

- Геометрия-Прямоугольник+Эллипс по диагонали прямоугольника;

- Геометрия-Непрерывный ввод объектов+Эллипс.

11. Этот инструмент предназначен для:

- построения кривой Безье;

- построения эквидистанты;

- непрерывного ввода объектов;

- обозначения местного разреза.

12. «Секущая рамка» выделяет

- полностью охватываемые рамкой;

- все объекты, полностью и, хотя бы частично охватываемые рамкой;

- все объекты частично охватываемые рамкой.

13. «Секущая ломаная» выделяет

- объекты, которые лежат вне этой кривой;

- все объекты;

- объекты, которые пересекает кривая;

- ничего не выделяет.

14. «Рамка» выделяет

- все объекты, полностью охватываемые рамкой;

- все объекты, полностью и ,хотя бы частично охватываемые рамкой;

- все объекты частично охватываемые рамкой.

15.	Вспомогательные линии

- выводятся на печать;

- не выводятся на печать.

16. Вспомогательные линии предназначены для

- разметки чертежа;

- простановки размеров;

- вычерчивания не ответственных элементов фигур;

- обозначения разрезов.

17. Какой командой нужно воспользоваться, чтобы разделить отрезок на 7 равных частей

- Редактор-Разбить-Кривую на N частей

- Редактор-Разрушить

- Геометрия-Точка-Точки по кривой

18.	В какой панели инструментов находится инструмент

- Стандартная;

- Геометрия;

- Привязки;

- Параметризация.

19. Этот инструмент  предназначен для

- построения фаски по длине и углу;

- построения скругления;

- построения фаски по двум длинам;

- усечения кривой.

20. Этот инструмент  устанавливает параметр:

- усекать элемент;

- не усекать элемент;

- скруглять фаску;

- отсекать фаску.

21. Под каким углом можно построить фаску в САПР Компас?

- Под любым;

- только под 45 градусов;

- под 30 градусов и 45 градусов;

- под 0 градусов.

22. Этот инструмент предназначен для

- построения фасок на пересекающихся прямых;

- построения фасок на углах прямоугольника;

- построения любых фасок;

- усечения углов прямоугольника.

23.	Каким радиусом можно построить скругление?

- Любым

- Только из стандартного ряда.

24.	Этот инструмент  предназначен для

- построения скруглений на пересекающихся прямых;

- построения скруглений на углах прямоугольника;

- построения любых скруглений;

- усечения углов прямоугольника.

25.  Какой командой необходимо воспользоваться, чтобы получить из фигуры слева фигуру образец справа

- копия

- симметрия

- сдвиг

26. В какой панели инструментов находится инструмент «Симметрия»?

- Размеры;

- Геометрия;

- Редактирование;

- Стандартная;

- Параметризация.

27. Какая команда преобразует фигуру справа в фигуру Образец слева

- Копирование;

- сдвиг;

- масштаб.

28. Какая команда преобразует фигуру слева в фигуру справа?

- Реактор — копировать свойства;

- редактор — копия — по окружности;

- редактор — деформация — поворотом.

29. Какая команда преобразует фигуру слева в фигуру справа?

- Редактор — сдвиг — по углу и расстоянию;

- редактор — поворот;

- редактор — копия — по окружности.

30. В какой панели находится инструмент:

- Геометрия

- Размеры

- Обозначения

- Параметризация

- Глобальные привязки

31. Для чего используется инструмент: ^ ?
1.  Для обозначения только ступенчатого разреза;

- для обозначения только углового разреза;

- для обозначения ступенчатого и углового разрезов;

- для обозначения любых разрезов.

32. Какой тип линии используется для выделения местного разреза?

- тонкая;

- для линий обрыва;

- штриховая;

- штрих-пунктирная.

33. В каком случае выполняется половина вида и половина разреза?

- Только для деталей типа тел вращения;

- только для симметричных деталей;

- для любых деталей.

34. Укажите правильное обозначение шероховатости:

35. Этот инструмент    предназначен для

- построения кривой Безье;

- построения эквидистанты;

- непрерывного ввода объектов;

- обозначения местного разреза.

ЗАДАНИЕ №2

## Оцениваемые результаты обучения

| Предмет (ы) оценивания | Объект (ы) оценивания | Показатели оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств. | Результат выполнения практической части задания | выбирает формат; осуществляет заполнение основной надписи; осуществляет настройку типов линий, стилей текста; осуществляет компоновку видов чертежа; оформляет технические чертежи, используя инструментальную панель; рисование технической детали применяя инструментальную панель РИСОВАНИЕ; выполняет редактирование технического чертежа; выполняет копирование, перемещение, вращение, изменения проекционных связей; владеет подготовкой для вывода на печать созданного чертежа; осуществляет вывод на печать созданный чертеж. | Качественное выполнение в программе КОМПАС 3D |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания

Задание выполняется во время сдачи дифференцированного зачета

2. Максимальное время выполнения задания: 35 мин.

Текст практического задания

Дисциплина  «Компьютерная графика»

Специальность   15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования”

### Преподаватель  Авилкина Т.П.

Вариант 1

Задание. По двум данным видам построить третий, выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС 3D.

Вариант 2

Задание. По двум данным видам построить третий,  выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС3D.

Вариант 3

Задание. По двум данным видам построить третий,  выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС 3D.

Вариант 4

Задание. По двум данным видам построить третий,  выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС 3D.

Вариант 5

Задание. По двум данным видам построить третий,  выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС 3D.

Вариант 6

Задание. По двум данным видам построить третий,  выполнить необходимые разрезы и обозначить их.  Заполнить основную надпись. Работу выполнить в КОМПАС 3D.

### Список использованной литературы

Основные источники:

- Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика: учебник. - 3-е изд., испр. – М.: ФОРУМ, 2009. – 368 с.

- Пачкория О.Н. Начертательная геометрия и инженерная графика. Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в системах КОМПАС-ГРАФИК и КОМПАС-3D. Часть 1. Москва 2001. – 91 с.

- Пачкория О.Н. Начертательная геометрия и инженерная графика. Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в системах КОМПАС-ГРАФИК и КОМПАС-3D. Часть 2. Москва 2001. – 91 с.

- Пачкория О.Н. Начертательная геометрия и инженерная графика. Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в системах КОМПАС-ГРАФИК и КОМПАС-3D. Часть 4. Москва 2001. – 91 с.

- Третьяк Т. М. Дистанционный курс компьютерного черчения в среде КОМПАС-3D LT.  http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm

Интернет - ресурсы:

- http://ascon.ru - Официальный сайт ОАО АСКОН.

2. 	http://edu.ascon.ru  - Решения ОАО АСКОН в образовании.

3. 	http://www.cad-online.ru - Компас on-line. Проектирование в KOMPAS - 3D on-line.

4.	http://veselowa.ru/ - Черчение для всех. [Электронный ресурс].

5.	http://mysapr.com/ - Учимся создавать чертежи и трехмерные объекты [Электронный ресурс]

# Text boxes

Рис 1 Вал